## Slide 1: A híg- és szervestrágyák helyes kezelésére és tárolására irányuló megoldások az állattenyésztésben DR. BÉRI BÉLA DE MÉK, ÁLLATTENYÉSZTÉSI TANSZÉK
DEBRECEN, 2021. árpilis 29.

## Slide 2: A METÁNKIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉNEK TAKARMÁNYOZÁSI LEHETŐSÉGEI
Takarmánytermesztés, betakarítás
  Takarmánynövény, betakarítás módja, ideje
A takarmányhasznosítás javítása
  Receptúra készítés – többféle adag
  Takarmány-előkészítés – szecskázás, szemroppantás stb.
  Tárolás – módszerei, veszteségek
  A takarmány-kijuttatás technológiája, gyakorisága
A genotípushoz igazított aminósav-összetétel

## Slide 3: A METÁNKIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉNEK TAKARMÁNYOZÁSI LEHETŐSÉGEI
Takarmányozási eljárások
  Takarmányfelvétel növelése
  Abrakarány növelése
  Új takarmányféleség bevonása – vörös alga, hínár
Adalékanyagok felhasználása
  Rostbontó enzimek
  Tannin, szaponin
  Gyógynövények
  Fokhagyma kivonat - Mootral

## Slide 4: AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN
A gazdasági állatok tartásának megszüntetése
Állati fehérjék pótlása
Legelők kezelése
Megélhetési gondok
ILLÚZIÓ
A gazdasági állatok létszámának csökkentése
Intenzívebb termelés
REALITÁS
Meglévő állomány gázkibocsátásának csökkentése
Tenyésztés
Takarmányozás
Menedzsment
Trágyakezelés
LEHETŐSÉG

## Slide 5: A SZERVES- ÉS HÍGTRÁGYA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
A talajerő utánpótlás szükségessége
A műtrágyák kiváltása
  Olcsóbb
  A műtrágya előállítás energiaigénye
Inproduktív beruházás
Támogatás – túlzott elvárások
Bürokratikus előírások, életszerűtlen rendeletek

## Slide 6: AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TRÁGYAKEZELÉSSEL
A trágyaeltávolítás technológiája
Az eltávolítás utáni tárolás módszere, ideje
A kijuttatás módszere, ideje

## Slide 7: A TRÁGYAKEZELÉS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA
EK 2009 – növényi tápanyagellátás
EK 2009 – a trágyakezelés állategészségügyi előírásai
EU 2011 – az összekeverés lehetőségei
2007 – törvény a termőföld védelméről
2006 – Kormányrendelet a vizek védelméről
2007-2008 – Minisztériumi rendeletek
  Nitrátérzékeny területeken 170 kg/ha nitrogén
  November 01. – február 15. között kijuttatási tilalom
  Fagyott, vagy vízzel borított területre a kijuttatás tilos
  Felszíni vízbe és 10 méteres közelébe kijuttatni tilos
  Talajtani szakvélemény szükséges

## Slide 8: A KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATFAJOK BÉLSÁR- ÉS VIZELETÜRÍTÉSE (KG)
ÁLLATFAJ | BÉLSÁR | VIZELET
SZARVASMARHA | 20-30 | 10-15
SERTÉS | 1,2-2,5 | 2,5-4,5
JUH | 1,5-2,5 | 0,6-1
LÓ | 15-20 | 4-5
A felvett szárazanyag 50%-a, a nitrogén és foszfor 70%-a, a kálium 85%-a ürül.

## Slide 9: A SZERVESTRÁGYA KÉPZŐDÉSÉNEK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK HAZAI SAJÁTOSSÁGAI
Kevesebb állatlétszám
Tartási mód változása
  Pihenőbox
  Rácspadló
Drága a szállítás
  A képződés és a felhasználás helye elválik
  Több tízezer tonna felesleg
  Igény a szervestrágyára, de a közelben nincs

## Slide 10: HAGYOMÁNYOS SZERVESTRÁGYA KEZELÉS
A természet megoldja – nap, szél, szárítás
A napsugárzás fertőtlenítő hatása – UV sugár
Rovarok, madarak szerepe – gyomok kievése, aprítás, baktérium bejuttatás
Eső – talajba mosás
Talajlakó mikrobák
Detoxifikáció, humusz

## Slide 11: SZERVESTRÁGYA KEZELÉSI MÓDSZEREK
A nyers trágya szabályozottan oxidatív, vagy anaerob erjedése
  Nem szabályozott erjedés esetén rothadás
Anaerob erjedés
  Bokashi
    Baktériumos beoltás – 8-10 hétig levegőtlen körülmények
    Már nem trágya, még nem humusz
  Riolittufával rétegezett
    Szabályozott humuszkomposztálás
Aerob - riolittufával

## Slide 12: A HÍGTRÁGYA MEGJELENÉSE AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN
80-as évek – iparszerű telepek megjelenése
  Rácspadló
  Hasznos élettartam rövidülés
Munkaerő hiány
Nagy létszámú telepeken alomanyag hiány
Higiénikus állattartás – tőgyegészség
170 kg nitrogén direktíva - csak korszerű technológiával megoldható
  Telepek, földtulajdonosok együttműködése

## Slide 13: A HÍGTRÁGYA ÖSSZETÉTELE
Bélsár, vizelet, ivóvíz, technológiai víz
30%-nál kisebb szárazanyag-tartalom
Összetétele:
nitrogén 0,8-2,6 kg/m3
foszfor 0,3-1,2 kg/m3
kálium 0,9-2,3 kg/m3
összes szervesanyag 6-31 kg/m3

## Slide 14: A TÁRGYAELTÁVOLÍTÁS TECHNOLÓGIAI VÁLTOZATAI HÍGTRÁGYÁS RENDSZERBEN
Trágyapince – egyszerű – olcsó
  2-3 méter mély medence
  Havi ürítés
  A szilárd fázis nehezen eltávolítható
Vízöblítéses
  Lejtős box végén trágyacsatorna – 0,7-2 m széles, 30-50 cm mély
  Naponta kétszer öblítés
  Drága beruházás, jelentős vízfogyasztás
  A lejtés miatt az istállóméret korlátozott
Úsztatásos
  Tálcák bukógáttal
  Áramlásos

## Slide 15: A HÍGTRÁGYA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
Homogenizálás – öntözés – ha van terület
Hígfázis – öntözővíz, öblítővíz
Szilárd fázis - trágya – talajszerkezet javítás – komposzt - termék
- biogáz - energia
Halastó – haltakarmány

## Slide 16: A HÍGTRÁGYAKEZELÉS MÓDSZEREI
Átmeneti tároló – kezeletlen anyag kijuttatása
  7-10 napos kezelés - a fertőzésveszély miatt szükséges
Fázisbontás nélküli kezelés
  Kijuttatás tartálykocsival
  Homogenizálás – mechanikus, pneomatikus, hidraulikus, elektrolitos
Fázisbontással
  Ülepítés
  Szűrés – olcsó, egyszerű, de nagy felület szükséges, környezetszennyezés
  Földmedence – szalmaszűrő
  Gépesített – sziták (ív, vibro, prés), szeparátor

## Slide 17: A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE
Anaerob módszer különböző telepméretre
Endoterm folyamat – a hőmérséklet beállítása szükséges
A képződött gáz összetétele – 65% metán, 35% szén-dioxid
  A földgáz fűtőértékének fele
  Erjedési idő 20-50 nap
Fűtés, vagy áramtermelés
A melléktermék steril, felhasználható trágyaként, komposztként, vagy alomként

## Slide 18: AZ EURÓPAI UNIÓ PROGRAMJA AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK CSÖKKENTÉSÉRE
Green Deal Program
  Növényvédőszer felhasználás csökkentése 50%-kal
  Műtrágya felhasználás csökkentése 20%-kal
  Antibiotikum felhasználás csökkentése 50%-kal
  Ökológiai gazdálkodás növelése 8-ról 25%-ra
  Várható üvegházhatású gáz csökkenés 40-60% 2050-re

## Slide 19: A FARMTÓL AZ ASZTALIG (F2F) PROGRAM
Nincs hatásvizsgálat
Kevesebb élelmiszer-előállítás
  Marhahús – 20%
  Tej – 6%
  Gabona – 21%
  Olajos növények – 20%
Drágább élelmiszerek
  Marhahús ár – 60%
  Sertéshús ár – 50%
  Tej ár – 36%
Több millió ember megélhetése kerül veszélybe
A termelés és az üvegházhatású gáz kibocsátás áttevődik harmadik országokba – karbonlábnyom változatlan marad